Ausschreibungstext

PRIX Rollladenkasten Öko Line

Rollladenkasten mit Revision außen zum Einbau in ein Holzwandsystem

Kasten aus Holzwerkstoffen, hochstabil durch 3-lagigen Sandwichaufbau,

bestehend aus zwei sehr widerstandsfähigen Biohartfaserplatten mit

dazwischenliegender Wärmedämmschicht aus Holzweichfaser,

inklusive äußerer Abschlussschiene KW aus Aluminium blank zur Aufnahme von

20 mm Überdämmung zur Einbindung in ein WDVS.

Bei Variante P 300/260 Abschlussschiene P aus Aluminium blank mit Putzsteg.

Kopfstücke aus stabiler 22 mm ESB Plus (P5) Platte mit je 2 Schlossschrauben zu Lagerbefestigung

Rollraum 188 mm

Revisionsöffnung 78 mm

Standardkastengrößen (Tiefe/Höhe, abweichende Größen ggf. möglich):

K 220/260 mm, K 240/220 mm, K 240/260 mm, K 260/260 mm, K 280/260 mm, P 300/260 mm

Kastengröße bitte wählen (Tiefe x Höhe):   ………… mm x ………… mm

… Stück    Breite ………… mm	EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Zubehör/Optionen

Abschlussschiene K mit Putzsteg anstelle Abschlussschiene KW

…… lfm 			EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Abschlussschiene P mit Putzsteg anstelle Abschlussschiene KW

…… lfm 			EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Bürstenkeder für Abschlussschiene, 14 mm Bürstenlänge

…… lfm 			EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Aufsteckprofil mit Gewebe 4 x 4 mm, 12,5 cm, nur in Verbindung mit Abschlussschiene KW

…… lfm 			EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Wellen-Set mit Teleskopwelle Ø60 mm, Walzenkapseln, Lagerhalter flach, Kugellager

…… lfm 			EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Hersteller:

PRIX Systeme GmbH

Eichenweg 12

86871 Rammingen

info@prix.de

www.prix.de

Technische Änderungen vorbehalten							Stand 02/2020